Caractéristiques générales :

|  | Avant | Arrière |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 ligne | 2 lignes |
| 1°) Plaques |  |  |  |
| Hauteur de la plaque | 100 | 110 | 200 |
| Largeur de la plaque | 420 | 470 | 275 |
| Rayon de raccordement des côtés | 9 | 10 | 10 |
| 2°) Caractères |  |  |  |
| Hauteur des chiffres ou lettres | 70 | 80 | 80 |
| Largeur des chiffres autres que le 1 et des lettres autres que le 1et le W | 40 | 45 | 45 |
| Largeur de la lettre I ou du chiffre 1 | 20 | 22 | 22 |
| Largeur de la lettre W | 50 | 55 | 55 |
| 3°) Espaces |  |  |  |
| Espace entre chiffres ou entre lettres | 12 | 15 | 15 |
| Espace entre un groupe de chiffres et de lettres | 30 | 35 | 35 |
| Espace minimum entre les caractères et les bords de la plaque | 15 | 15 | 15 |
| 4°) Couleurs |  |
| Séries normales : | caractères blancs sur fond noir à l'avant et à l'arrière ou caractères noirs sur fond réflectorisé blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière |
| Séries IT : | caractères noirs sur fond vert clair à l'avant et à l'arrière |
| Séries W et WW : | caractères blancs sur fond noir à l'avant et à l'arrière ou caractères noirs sur fond réflectorisé blanc à l’avant et orangé à l’arrière |
| Séries CC, DD, CMD : | caractères orangés sur fond vert jaspé à l'avant et à l'arrière |

(dimensions données en millimètres)

Deux roues à moteur :

| 1°) Plaques |  |
| --- | --- |
| Hauteur de la plaque | 80 |
| Largeur de la plaque | 170 |
| Rayon de raccordement des côtés | 6 |
| 2°) Caractères |  |
| Hauteur des chiffres ou lettres | 45 |
| Largeur des chiffres autres que le 1 et des lettres autres que le 1et le W | 20 |
| Largeur de la lettre I ou du chiffre 1 | 12 |
| Largeur de la lettre W | 30 |
| 3°) Espaces |  |
| Espace entre chiffres ou entre lettres | 10 |
| Espace entre un groupe de chiffres et de lettres | 20 |
| Espace minimum entre les caractères et les bords de la plaque | 10 |
| 4°) Couleurs | Les dispositions du I, 4° en ce qui concerne les plaques d'immatriculation arrière sont applicables aux engins à deux roues à moteur. |

(dimensions données en millimètres)